УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования,

науки и молодежной политики Новгородской области

_____________ А.А. Осипов

«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья специальный (коррекционный) детский дом №3____________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, е-mаil : ул. Береговая 48 кор.4; 792-366,792-353; d.det.dom@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта : Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Вид деятельности :  образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание  культурно - досуговая деятельность,

государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта : государственная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта :отдельно стоящее здание, 2-х этажное,1990 года постройки, кирпичное

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),

материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг: мест по проекту-60, мест по лицензии-60, мест по муниципальному заданию-60, учреждение функционирует 7 дней в неделю с 24 часовым пребыванием, работают 5 групп круглосуточного пребывания 7 дней в неделю.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

- ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | + | - |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | Калитка-100см Ворота-430см | - |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | - | Установка |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | - | Установка |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | 30м | - |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | 0% | Оборудование на стоянке 1-2 мест |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | - | Определение размера при Устройстве стоянки |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | 650см - - - | Устройство Установка |
|  | Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени | О,С О,С С С | не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие | - | Отсутствует |
|  | Пандус: • высота подъема • уклон | К, О К К, О | НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12 | - |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте | К О | 70 см 85-95см | - |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | 75см |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | 285х830 |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | - | Установка ограждений и поручней |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | - | Установка покрытия |
|  | Навес | К, О, С | наличие | + | Реконструкция навеса |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие | - | Установка покрытия |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | - | Создание рельефной полосы |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | - | Окраска первой и последней ступеней |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О С О С | наличие 85-95 см не менее 30 см | - | Установка поручней |
|  | Пандус наружный |  |  | - | Устройство пандуса в соответствии с нормативами |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее 150x150 см не менее 150x150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К О К, О | 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Тамбур |  |  | + |  |
| 1-1 | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | 130х150 | Реконструкция |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | Распашные 120см 3см | Реконструкция |

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридоры/холлы |
| 1-101 | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 130см |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150x150 см | - | Технической возможности нет реконструкции нет |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | - - - | Оборудование Оборудование Оборудование |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | Не более 10 см |  |
| Лестница №1 (в зоне оказания услуги) |
| 1-50 | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | - | Создание рельефных полос |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | - | Окраска ступеней |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | + 45х340 0см | Установка и реконструкция |
| Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги) |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |
|  | Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни | К К О | не менее 140x110 см не менее 80 см наличие | - | Техническая установка лифта не возможна |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие | - |  |
|  | Знак доступности | К, С | наличие | - |  |
| Пандус внутренний к лестнице № |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | 130см- |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 | 50% |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150x150 см | 120х150 | Оборудовать не возможно |
|  | Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О К О, К, С | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см | + 45см 340см 0см | Установка поручней с двух сторон Оборудование горизонтальных завершений |
|  | Пандус переносной | К | наличие | - | Приобретение |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | = | Приобретение |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие | - | - |
|  | Эскалатор, траволатор | О | наличие | - | Приобретение |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № |  |  | - |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90x150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете : 1эт.-68,57,68 2эт.-70,45,24,25,48,18,6,7 |  |  | + | - |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | 82см | Реконструкция |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см | 80 | Обустройство зоны |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см | - | Устройство зоны для кресла-коляски |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см | 80см | - |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
| 1эт.101 2эт.-19 | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К, О | не менее 120 см | 130 | - |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см | - | - |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | К | не менее 160x180 см |  |  |
|  | Место для сидения | О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал музыкальный | К, О |  | + | - |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% | - | Определяется при оборудовании мест |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см | 120см | - |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. | - | Оборудование 1места |
|  | Зал физкультурный | К, О |  | + | Реконструкция и приобретение спецоборудования |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% | - | Определяется при оборудовании мест |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см | 120см | - |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. | - | Оборудование 1места |

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-59,60 2-7,9 | Санузел |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | - | Установка знака |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 75см | Реконструкция дверного проема |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | - | Установка тактильной полосы |
| 1-59 2-7 | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130 85 см 75-85 см наличие | 217см*225см 47см - | Установка дополнительной раковины Установка поручня |
| 1-59,60 2-7,9 | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие | 2 75 75х124 - - - | Установка 1-2 кабин Реконструкция кабин Установка поручней Нет технической возможности Установка крючков |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | - | Установка знаков |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | - | Установка |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | - | Установка |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | - 160-180см 2.5см + | Приведение в соответствие с нормативом |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | + 200-220см 6см + | Приведение в соответствие с нормативом |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | - - - - - - | Установка в соответствие с нормативом |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. | - | Приобретение |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. | - | Приобретение |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие | - |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | - |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | - |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | - | Приобретение |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие | - | Приобретение |

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить знак доступности учреждения для инвалидов, устройство автостоянки с оборудованием 1-2 мест для машин инвалидов, установка указателей направления движения, устройство декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию.

на входной группе: установка ограждения по периметру площадки, нескользкого покрытия, тактильные и цветовые обозначения верха и низа марша, замена/реконструкция поручней с двух сторон крыльца, устройство пандуса в соответствии с нормативами, реконструкция высоты внутреннего и наружного порогов.

на путях передвижения: оборудование мест отдыха и ожидания на путях движения, установка тактильных полос вверху и внизу марша, контрастная окраска крайних ступеней,  установка/реконструкция поручней с двух сторон в соответствии с нормативами. Устройство горизонтальных завершений вверху и внизу поручней в соответствии с нормативами, приобретение пандуса переносного. Подъёмника для инвалидов, эскалатора, траволатора.

в зоне оказания услуги: реконструкция дверных проёмов в соответствии с нормативами, обустройство зоны сидения для инвалидов, устройство зоны для кресла-коляски в групповой ячейке; оборудование 1 места для колясочников, 1 места лиц с нарушением слуха в музыкальном и физкультурном залах, реконструкция физкультурного зала и приобретение спецоборудования.

в санитарных помещениях: установка знаков доступности помещения для инвалидов, реконструкция дверных проёмов, установка тактильных направляющих полос, реконструкция санузлов в соответствии с нормативами, установка дополнительной раковины в детской туалетной комнате на требуемой высоте, установка поручней, крючков для костылей, устройство/реконструкция кабин

по средствам информации и коммуникации на объекте : установка визуальных и тактильных средств информации о предоставлении услуги, приведение надписей, указателей, пиктограмм в соответствии с нормативом, приобретение 1 текстофона, 1 телефона с усилителем звука, увеличенными тактильными клавишами, 1 светового текстового табло для вывода оперативной информации, 1 малогабаритной аудиовизуальной информационно-справочной системы.

Особые отметки

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Председатель комиссии по обследованию объекта									:

Должность __________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Члены комиссии:

Должность __________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись)

«____»__________________________ 201___ года

Должность __________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись)

«____»__________________________ 201___ года

Должность __________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись)

«____»__________________________ 201___ года

Руководитель объекта										:

Должность __________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись)

«____»__________________________ 201___ года